Устройство компьютера §1.2.1, 1.2.4

В основе компьютера лежит Материнская (системная) плата – основной на которой  находятся разъемы для установки микропроцессора, оперативной памяти, базовая система ввода-вывода BIOS, графической платы, звуковой платы, жёстких дисков ,  порты для подключения периферийных устройств  и пр. Материнской платы определяет и ограничивает характеристики подключаемых к ней устройств.

На материнской плате располагаются магистрали, связывающие процессор с оперативной памятью, - так называемые шины.  Магистраль (системная шина) обеспечивает передачу информации между устройствами. К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА
(магистрально-модульное устройство компьютера)

Обработка данных на компьютере

- Пользователь запускает программу, хранящуюся в долговременной памяти, она загружается в оперативную и начинает выполняться.

- Выполнение: процессор считывает команды и выполняет их. Необходимые данные загружаются в оперативную память из долговременной памяти или вводятся с помощью устройств ввода.

- Выходные (полученные) данные записываются процессором в оперативную или долговременную память, а также предоставляются пользователю с помощью устройств вывода информации.

Процессор (Микропроцессор, chip-кристалл) – это основной рабочий компонент компьютера, который  
- выполняет арифметические и логические операции; 
- управляет вычислительным процессом; 
- координирует работу всех устройств компьютера. 
Основная характеристика процессора – тактовая частота (измеряется в мегагерцах (МГц) и гигагерцах (ГГц)). Чем выше тактовая частота, тем выше производительность компьютера. Есть еще насколько важных характеристик процессора – тип ядра и технология производства, частота системной шины.  Наиболее популярные процессоры сегодня производят фирмы Intel и AMD. (модели - Intel Pentium, Intel Celeron, AMD Athlon)

Оперативная память (ОП) предназначена для временного хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. Обеспечивает быстрый доступ к информации. Это энергозависимая память -при выключении электропитания вся информация в оперативной памяти исчезает. Процессор получает информацию только из оперативной памяти

Объём хранящейся информации в ОЗУ составляет от 128 Мбайт до 2 Гбайт и более. Возможности ПК во многом зависят от объёма ОП - чем больше ОП тем  больше программ можно запустить одновременно + больше скорость работы.

Постоянная память – постоянное хранение информации

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – энергонезависимая память для хранения программ управления работой и тестирования устройств ПК. Важнейшая микросхема ПЗУ – модуль BIOS (Basic Input/Output System – базовая система ввода/вывода), в котором хранятся программы автоматического тестирования устройств после включения компьютера и загрузки ОС в оперативную память.

Перепрограммируемая постоянная память  CMOS   (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) – «полупостоянная память» - энергозависима, но не изменяется при выключении ком за счет того что ее питание поддерживается аккумуляторной батарейкой. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, о режимах его работы. Содержимое изменяется  через программу Setup, находящуюся в BIOS  (системную дату и время, пароли на включение и на bios, порядок поиска ОС при загрузке ком., настройки жестких дисков, дисководов, CD ROM, настройки быстродействия компьютера. )

# Text boxes

Память

Постоянная – Энергонезависимая

Энергозависимая – при отключении питания обнуляется