Вариант 2

- Переведите масштаб из одного вида в другие:

0__750__1500 км

1:35000

В 1 см 80 км

1:500000

- Дайте определения следующих понятий: параллель, бергштрих

- Нанесите на контурную карту точки со следующими координатами:

А 11°юш 60°зд

Б 78°сш 33°вд

В 0° ш 65° зд

Г 90° юш

Д 56° сш 65° зд

- Установите соответствие между изображением отрезков на фрагменте карты и на профиле:

- Определите абсолютную высоту для точек А, Б, В.

- Определите азимут от точки А к точке В, от точки Б к точке В.

- Определите по карте расстояние от точки А  до точки В.

- Перечислите условные знаки, которые вы видите на плане местности.

- Укажите координаты точки-антипода г. Москвы (56° сш, 37° вд), расположенной на противоположной стороне глобуса.